## Slide 1
一、安装打印耗材：
F3CL打印机自动进退丝
1、如下图正确的将丝料盘轴架安装至机器的左侧，把螺帽拧下；按丝料顺时针方向安装，并将螺帽拧紧。
2、手动向左扳动送丝机推手，将剪好的材料一端由送丝机下部料口送入，直至材料完全穿过送丝机并到达导料管，如图A所示。材料送至导料管部分约5mm处，松开送丝机推手。
用斜口钳将顶端剪为斜口状，以方便材料通过导料管
推手（像耳朵）
送料手动向上推

## Slide 2
一、安装打印耗材：
F3CL打印机自动进退丝

## Slide 3
二、自动进丝：
F3CL打印机自动进退丝
1、预热打印喷头和平台
选择Temperature菜单，点击Preheat PLA选项，打印机将开始预热喷头和平台
↑Status ↑
Motion →
Temperature →
Card Menu →
↑Main ↑
Preheat PLA →
Preheat ABS →
Nozzle →
Ω 20゜/200゜ X 000.00
≌ 45゜/50゜ Y 000.00
C 20゜ Z 000.00
Status: Ready
Ω 200゜/200゜ X 000.00
≌ 45゜/50゜ Y 000.00
C 20゜ Z 000.00
Status: Ready
喷头温度高于180度时，方可进行自动进丝操作
等待喷头加热

## Slide 4
二、自动进（送）丝：
F3CL打印机自动进退丝
2、自动进丝（Auto Feed）
选择Motin菜单，点击Auto E选项，选择Auto Feed 自动进丝
↑Status ↑
Motion →
Temperature →
Card Menu →
Move Z →
Extruder →
Auto E →
Disable Steppes →
↑Auto E ↑
Auto Retract →
Auto Feed →
=====================
Auto Feeding...
=====================
选择自动送料，送丝机自动将材料送至喷头，并从喷头挤出一小段融化的材料，如上图
送丝完成后，请用镊子将喷嘴处多余的材料清理干净

## Slide 5
二、自动进（送）丝：
F3CL打印机自动进退丝

## Slide 6
三、自动退丝：
F3CL打印机自动进退丝
1、预热打印喷头和平台
选择Temperature菜单，点击Preheat PLA选项，打印机将开始预热喷头和平台
↑Status ↑
Motion →
Temperature →
Card Menu →
↑Main ↑
Preheat PLA →
Preheat ABS →
Nozzle →
Ω 20゜/200゜ X 000.00
≌ 45゜/50゜ Y 000.00
C 20゜ Z 000.00
Status: Ready
Ω 200゜/200゜ X 000.00
≌ 45゜/50゜ Y 000.00
C 20゜ Z 000.00
Status: Ready
喷头温度高于180度时，方可进行自动退丝操作
等待喷头加热

## Slide 7
三、自动退丝：
F3CL打印机自动进退丝
2、自动退丝（Auto Feed）
选择Motin菜单，点击Auto E选项，选择Auto Retract 自动退丝
↑Status ↑
Motion →
Temperature →
Card Menu →
Move Z →
Extruder →
Auto E →
Disable Steppes →
↑Auto E ↑
Auto Retract →
Auto Feed →
=====================
Auto Retracting...
=====================
自动退丝完成后，请将送丝机扳钮（推手）向左扳动，并将材料取出
推动推手
取出材料

## Slide 8
三、自动退丝：
F3CL打印机自动进退丝